## Slide 1: Il progetto NOSE in Sicilia
Anna Maria Abita, ARPA Sicilia (abita@arpa.sicilia.it)
Paolo Bonasoni, CNR ISAC (p.bonasoni@isac.cnr.it)

## Slide 2: Network for Odour Sensitivity
E‘ un progetto Citizen Science che nasce nel 2019 dalla collaborazione tra CNR-ISAC e ARPA Sicilia
Consente di segnalare il disturbo olfattivo provocato dalle attività produttive nelle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) e nella Macroarea catanese, continua fonte di disagio per la popolazione locale.
Oltre 8000 segnalazioni (22 mesi attività AERCA SR)
800 segnalazioni: picco in un giorno

## Slide 3: Metodologia
Un sistema modulare che integra differenti matrici per un controllo in NRT dei miasmi olfattivi
Si basa e si attiva grazie alle segnalazioni di miasmi olfattivi dei cittadini:
In tempo reale
Anonime
Geo-referenziate
Rileva la tua posizione garantendo l’anonimato
1) Intensità: distinguibile, forte, molto forte
2) Disturbo percepito: bruciore agli occhi, irritazione alla gola, difficoltà di respiro, mal di testa, irritazione al naso
3) Odore percepito: idrocarburi, solventi, zolfo, bruciato, fognatura, rifiuti in fermentazione

## Slide 4: Web App NOSE: segnalazioni, alert, campionamento e retrotraiettorie
60
MINUTI
Quando le segnalazioni superano una soglia critica, scatta l’attività di campionamento dell’aria, in modalità manuale o automatica, tramite campionatori installati in aree, scelte in funzione delle segnalazioni arrivate attraverso il NOSE e delle conoscenze sulle pressioni presenti dei territori. Sui campioni di aria prelevati vengono effettuate delle analisi chimiche ed odorimetriche.
Le soglie critiche per attivare i campionamenti
Dalle segnalazioni dei cittadini, tramite il modello meteorologico MOLOCH, la WEB-APP genera in via sperimentale le “retro-traiettorie” volte ad identificare il percorso a ritroso compiuto dalle masse d’aria odorigene, al fine di stimare la relazione sorgente-recettore

## Slide 5: Web App NOSE: schema di flusso

## Slide 6: Impatti (scientifici, sociali, politici, ambientali, economici)
Permette di individuare le molecole odorigene (analisi chimica) e l’intensità odorimetrica (analisi olfattometrica)
E’ uno strumento che indirizza le attività di controllo sul territorio, ipotizzando l’area di provenienza delle sorgenti emissive
Instaura un rapporto di collaborazione tra ARPA Sicilia e i cittadini, che sono informati della attività tramite Report periodici
E’ propedeutica all’attuazione di misure strutturali per la riduzione delle emissioni per eliminare o almeno ridurre le molestie olfattive
La APP costituisce un deterrente per le aziende

## Slide 7: Sfide
Difficoltà affrontate o da affrontare:
Coinvolgere cittadini in tutte le AERCA (4000 utenti AERCA SR - 240 AERCA Valle del Mela)
Mantenere attiva la fiducia dei cittadini, considerato che l’attuazione di misure strutturali per la riduzione delle emissioni è un processo lento
Opportunità di sviluppo del progetto:
Perfezionamento web-app (upgrade scientifici, suggerimenti cittadini)
Estendere il progetto a tutto il territorio nazionale attraverso coordinamento SNPA
Implementazione retrotraiettorie con un modello lagrangiano backward
Input da prodotti satellitari